## Slide 1: 主要难点
1、

## Slide 2: 主要难点
USB实现传输
USB OTG实现主机功能
USB丢包

## Slide 3: USB
USB全名为Universal Serial BUS
VBUS
DP(D+)
DM(D-)
GND
USB接口
VBUS
DP (D+)
DM (D-)
GND
USB接口
USB线缆
电阻
GND
Notes: USB的电路模型如图示，USB是4个针脚的，VBUS用于提供电源，DP和DM是串行通道用于串行传输数据

## Slide 4: 全速
VBUS
DP(D+)
DM(D-)
GND
USB接口
VBUS
DP (D+)
DM (D-)
GND
USB接口
USB线缆
电阻
GND

## Slide 5: 低速
VBUS
DP(D+)
DM(D-)
GND
USB接口
VBUS
DP (D+)
DM (D-)
GND
USB接口
USB线缆
电阻
GND

## Slide 6: USB OTG模式
USB只允许PC作为主机
OTG全名On the Go，允许普通USB设备识别为主机，在没有PC情况下实现设备间的数据传输。
嵌入式板Arduino MKR WiFi 1010
激光雷达
激光雷达
PC
USB数据线
USB OTG数据线
Notes: USB是PC的接口技术，USB将PC作为主机，与PC连接的USB设备为从机，而USB只有主机和从机连接时才能实现数据传输。而普通设备之间谁作为主机，USB并未定义。因此
USB技术使得PC和各种设备连接，但是一旦离开了PC，各设备无法利用USB口。
OTG允许在没有主机的情况下实现设备的数据传输，可以让普通设备识别为主机，例如数码相机连接打印机，手机连接U盘都应用了OTG。

## Slide 7: OTG电路
VBUS
DP
DM
GND
VBUS
D+
D-
GND
ID
USB母口
Arduino MKR WiFi 1010
OTG数据线
USB公口
Notes: 上图是OTG电路连接，不同于USB的4个针脚OTG有5个针脚，ID针脚接地使得开发板进入OTG模式，识别为主机

## Slide 8: USB
传输数据
Notes: USB成功给激光雷达传输数据，需要足够的电源驱动激光雷达，而且电压在嵌入式开发板承受范围内以及

## Slide 9: USB
USB数据传输
USB主机
USB设备
端点0（Endpoint 0）
通道
端点0（Endpoint 0）
通道
通道
端点IN (Endpoint IN）
端点OUT(Endpoint OUT)
端点OUT(Endpoint OUT)
低速1.5Mbit/s
全速12Mbit/s
高速480Mbit/s
端点IN Endpoint IN）
Notes: 使用USB需要驱动，驱动需要连接设备的描述符，描述符定义了连接设备包括数据包长度，端点，以及是哪一种类型设备，是游戏机是U盘还是其他设备，USB设备的通信依靠端点间的通道完成。同时由于不同的USB速度，需要时钟的频率也不同，USB速度主要分为低速、全速和高速，低速最高1.5Mbit/s，全速最高12Mbit/s ,高速可达480Mbit/s，全速和高速至少8M（百万）Hz，不相匹配的时钟频率会导致数据丢失。
上图中，端点0是双向的，用于接收描述符初始化也挺可以用于传输数据，其他端点在未完成配置之前是不可用的而且是单向的，上图写了IN和OUT端点分别用于主机接收和发送数据

## Slide 10
以字节为单位的设备描述符长度
设备描述符类型
USB版本号,如USB3.0
USB设备类型
USB设备子类
设备ID
可配置数
厂家标识
设备协议
设备版本号
厂家描述字符串索引
产品描述字符串索引
串行描述索引
USB端点0最大包大小
Notes: 上图就是需要接受的USB设备描述符的结构，在程序框图中配置USB主机就需要初始化描述符数据结构。查询ACM准备就是接受激光雷达的描述符。获得描述符后可以知道设备支持的配置
类就是描述了什么设备，也可以与接口描述符关联
bcdUSB以BCD码表示的USB规范发布版本编号。这个字段确定了设备及其描述符所遵循的USB规范发布版本。
描述符就是用字符串描述一个设备的一些属性，毕竟人能看懂的是字符，而不是十六进制，描述的属性包括设备厂商名字、产品名字、产品序列号、各个配置名字、各个接口名字，还有就是由我们用户自己定义的字符串，说白了就是起名字，让人们一看就知道这个设备是什么设备，
对于usb2.0，bMaxPower 以2mA为单位。如果设备要求200ma，则bMaxPower = 100 (0x64)。设备可请求的最大总线电流500mA。对于增强型超高速(Enhanced SuperSpeed)设备，bMaxPower以8mA为单位。如果设备要求200ma，则bMaxPower = 25(0x19)。设备可请求的最大总线电流900mA。当设备和主机支持USB Power Delivery Rev. 2.0，主机可以从PD Class Specific Descriptors检索设备的电源需求。

## Slide 11
描述符长度
描述符类型
配置返回的数据总长度
字符串描述符索引
配置支持的接口数量
配置特性
设备从总线获取的最大功耗
配置值
Notes: 配置描述符说明了一个特定配置的相关信息。取得设备描述符后，主机就可以继续去获取设备的配置、接口和端点描述符。当主机请求配置描述符时，返回的是所有相关的接口和端点描述符。
wTotalLength配置返回的数据总长度。包括该配置返回的所有描述符（配置、接口、端点、和专用的类型或者专用的厂商描述符）的总长度。
对于usb2.0，bMaxPower 以2mA为单位。如果设备要求200ma，则bMaxPower = 100 (0x64)。设备可请求的最大总线电流500mA。对于增强型超高速(Enhanced SuperSpeed)设备，bMaxPower以8mA为单位。如果设备要求200ma，则bMaxPower = 25(0x19)。设备可请求的最大总线电流900mA。当设备和主机支持USB Power Delivery Rev. 2.0，主机可以从PD Class Specific Descriptors检索设备的电源需求。

## Slide 12
描述符长度
描述符类型
端点地址
查询端点进行数据传输的间隔
端点属性
端点承载的最大包大小
Notes: 端点描述了USB规范定义的端点信息，包含有端点的带宽等信息。每一个端点都有自己的端点描述符。主机端获取端点描述符 (Endpoint Descriptor)，总是作为配置描述符的一部分返回，不能直接用Get Descriptor或者Set Descriptor请求访问。

## Slide 13
以字节为单位的描述符大小
接口描述符类型
接口的编号
用来确认接口编号的代替设置编号
接口使用的端点数量
接口的类
子类
协议
接口字符串描述符的索引
Notes: 接口描述符描述配置的一个特定端点。配置提供了一个或多个接口，每个接口都有类、子类和协议信息，以及端点数目。
bInterfaceClass类有CDC接口、HID接口等。

## Slide 14: CDC 类
CDC是USB的一个类，全名为communication Device Class
USB CDC
模型
设备
任务
网络控制模型（NCM））
抽象控制模型（ Abstract Control Model）
电信设备
网络设备
设备管理
呼叫管理
数据传输
Notes: CDC是全称通信设备类，是USB定义的一类专门给各种通信设备使用的子类。我们平常使用的USB转串口就是使用的CDC协议。根据通信设备的不同CDC又分为这3类。也就是USB驱动获取的设备描述符的中的信息。游戏机是HID类，HID是人机交互类。ACM相当于HID类中的某类型键盘或Xbox。综合业务数字模型是用于交换机、传真机
电信设备有数字电话以及COM端口、ISDN终端适配器（综合业务数字模型是用于交换机、传真机等）；网络设备有以太网适配器和集线器
CDC有3个基本任务，设备管理是控制配置特定设备并通知USB主机某些事件；呼叫管理是建立和终止呼叫或其他连接；数据传输是发送和接收应用程序数据。
连接:USB 组件： CDC： 通信设备类 (keil.com)

## Slide 15: ACM
作用：1、虚拟COM接口
2、通过RDNIS（远程网络驱动接口规范）虚拟网络接口
网络
USB线
PC
嵌入式板
Notes: 抽象控制模型虚拟COM端口，通过远程网络驱动接口规范RNDIS也可以网络连接，如以太网适配器和集线器；网络控制模型虚拟以太网适配器，使得USB设备可以创建网络
相关链接
USB Component: USB Web Server (for Windows hosts) (keil.com)

## Slide 16: ACM
USB CDC ACM 设备中需要以下描述符：
标准设备描述符
标准配置描述符
接口关联描述符
CDC 标头功能描述符
CDC 联合功能描述符
呼叫管理功能描述符
抽象 控制管理 功能描述符
CDC 类通信接口的标准接口描述符
中断 IN 端点的标准端点描述符
CDC 类数据接口的标准接口描述符
批量输入和批量输出终结点的标准终结点描述符

## Slide 17: NCM
作用：虚拟以太网适配器
描述符：
标准设备描述符
标准配置描述符
接口关联描述符
CDC 标头功能描述符
CDC 联合功能描述符
CDC 以太网网络功能描述符
NCM 功能描述符
CDC 类通信接口的标准接口描述符
中断 IN 端点的标准端点描述符
CDC 类数据接口的标准接口描述符
批量输入和批量输出终结点的标准终结点描述符
网络
USB线
PC
嵌入式板

## Slide 18: 包（Packet）
同步域
包标识PID
数据
EOP
USB传输的数据单元是包（Packet）
Token包（令牌包）
数据包
握手包
特殊包
Notes: 同步域的作用是同步时钟，告诉USB设备准备好数据传输
PID（包标识）有四种类型 Token包，数据包，握手包，特殊包。PID就是用于标识包的类型
EOP是包结束符

## Slide 19: Token 包
同步域
包标识PID
7位地址
EOP
4位端点号
IN或者OUT
SOF帧起始
同步域
包标识PID
11位帧号
EOP
5位CRC校验
Notes: Token包用于发送接收IN或发送OUT的标识，用于控制数据输入和输出。它包括设备地址和端点号。7位地址意味USB总线上最大只能挂载127个设备。4位端点号说明最大16个端点。
SOF用于时标功能，该标记的帧编号存储在设备帧编号寄存器（FNUM.FNUM）的帧编号字段中， 每一个设备功能可以接收SOF包，判断当前的时间走到哪里了。
CRC是 循环冗余码接收端和发送端用规定的数除然后根据多项式进行编码

## Slide 20: 数据包
同步域
包标识PID
字节0
EOP
字节1
字节N
………
Notes: 描述符规定了包的大小因此，数据包的大小是根据配置设定的。

## Slide 21: 握手包
同步域
包标识PID
EOP
ACK包
NAK包
STALL包
Notes: ACK包标识正确接收数据
NAK包表没有示数据发送接收
STALL表示传输出错

## Slide 22: 特殊包
同步域
包标识PID
EOP
Notes: 用于通知集线器打开低速端口

## Slide 23: 数据传输种类
控制传输
中断传输
同步传输
Notes: 控制传输是双向传输，对于最大包长度没有定义，低速包长8字节，全速和高速可达64字节。
中断传输是单向传输，高速包长可达1024字节，全速64字节，低速8字节
同步传输高速最大包1024，不支持低速
cnsens.com/productinfo/476193.html

## Slide 24: 控制传输
配置阶段：主机和从机初始化配置
数据阶段：传输可选数据。
状态阶段：IN状态接收数据，OUT状态发送数据。
Notes: 控制传输将一次传输分为三次，这三次可以看做是三个阶段。第一阶段初始化配置，主机接收从机的描述符，第二阶段是设备是否有特殊的配置数据，然后第三阶段通过一次intransfer和outtransfer传输表明各自的状态表示传输是否完成

## Slide 25: 中断传输
Idle
IN
OUT
DATA
NAK
STALL
DATA
ACK确认
NAK
STALL
ACK确认
握手
数据
Token
Notes: 中断传输是通过中断完成的，是一种轮询传输方式，由IN和OUT组成，主机每隔一段中断时间对中断端点查询状态，若有数据传输就接收或者发送数据，否则返回NAK，表示未正确传输。STALL表示传输出错。

## Slide 26: 同步传输
Idle
IN
OUT
DATA
DATA
数据
Token
Notes: 同步传输是实时传输，数据传输IN和OUT没有ACK确认。

## Slide 27: 程序框图
开始
设置WiFi账号密码以及TCPSever端口
连接TCPServer
配置USBHost和TCPClient
TCPSever是否发送命令
向TCPSever发送接收激光雷达的数据
向激光雷达发送接收的命令
结束
否
是
是
否
搜索USB设备
ACM设备是否准备好
是
否
Notes: 这个程序用的是控制传输。程序首先写好WiFi的账户密码，然后对USBHost进行配置，其中包括设备描述符、端点描述符。然后进入死循环。在死循环中，USB一直处于等待激光雷达的状态中，一直到向激光雷达发送命令后才获取到消息。

## Slide 28: 电路设计
板载供电
SAMD21板
Arduino MKR WiFi 1010
5V供电
USB接口
Notes: 在启动USBHost模式时，主机可以通过VBUS给USB设备供电，而5V电源是外界5V电源。若是作为USB设备，就是下一站PPT的图示。
来源：Atmel AT06475: SAM D21 USB (microchip.com)

## Slide 29: USB设备模式电路图
SAMD21板
USB接口
3.3V电电压
VDD
Arduino MKR WiFi 1010
Notes: MKR作为USB设备时，连接电脑，电脑给MKR供电，VBUS输出3.3V电压给VDD板载供电

## Slide 30: OTG电路
VBUS
DP
DM
GND
VBUS
D+
D-
GND
ID
USB母口
Arduino MKR WiFi 1010
OTG数据线
USB公口
Notes: 上图是OTG电路连接，ID使得开发板进入OTG模式，识别为主机

## Slide 31: USB框图
USB
DP
DM
SOF 1kHz
SRAM
NVIC中断控制器
GCLK通用时钟
AHB Master高性能高速总线主模块
User Interface用户接口
bus
bus
USB2.0
中断
时钟
APB低速外围总线
AHB Slave
SRAM
USB时钟域
系统时钟域
Notes: AHB 系统由主模块、AHB总线上的传输都由主模块发出，由从模块负责回应。
Arduino MKR 1010系统时钟48MHz，需要经过设置分频或者外接32kHz时钟源产生符合USB所需的时钟。但是MKR 1010没有USB时钟设置。

## Slide 32: FIFO存储器
CPU1
CPU2
FIFO
FIFO全满标志位
D-IN
FF
W
Q_OUT
EF
FIFO写
数据输入
数据输出
W
FIFO读
FIFO空标志位
RST复位
Notes: FIFO全名是先进先出，USB应用该存储器进行数据的读取和发送。采用两片存储器，数据首先进入其中一片，当数据满时再让数据进入第二片存储器，同时通过逻辑控制，将第一片存储器中的数据取走，以此类推，两片轮流对数据进行缓存，也就是乒乓球存储方式。

## Slide 33: 乒乓配置
USB数据包
乒乓配置
非乒乓配置
CPU用于处理数据传输的时间
端点缓存
端点双重缓存
缓存1
缓存2
Notes: 乒乓模式配置端点时，它同时使用输入和输出数据缓冲区在单个方向上配置端点，通过使用Token IN和 OUT来选择方向。在非乒乓缓存时，只能才用单个缓存区缓存数据，CPU处理时间短，容易丢包。而双重缓存可以缓存更多数据，预留更多时间给CPU。

## Slide 34: 输出传输框图：从主机到从机
USB单元
USB缓存区
存储器地图
I/O寄存器
USB I/O寄存器
内置RAM
USB端点描述符表格
端点1数据
端点2数据
描述符地址
主机
数据1
DP
DM
数据0
输出端点1
数据1
数据0
输出端点2
时间
Notes: 这张图展示的是OUT intransfer，主机向从机发送数据，端点1先发送，端点2后发送，因此在USB端点表中，端点1在下。

## Slide 35: 输入传输框图：从机到主机
USB单元
USB缓存区
存储器地图
I/O寄存器
USB I/O寄存器
内置RAM
USB端点描述符表格
端点1数据
描述符地址
主机
数据1
DP
DM
数据0
端点1
数据1
数据0
端点2
CPU
TokenIN
TokenIN
时间
端点1
端点2
端点2数据
端点1数据
端点2数据
Notes: 这张图展示的是主机向从机发送命令后，从机向主机发包。从机端点1接收到 Token IN，从机的端点1向主机发送数据。然后是端点2接收到IN，描述符表的端点1位置变成端点2。

## Slide 36: 实物接线图
5V电源
OTG转换头·
数据传输
数据传输
无线传输
电源供应
北阳激光雷达
Arduino MKR WiFi 1010
PC
Notes: 实物连接图粗略的连接方式如上，由于激光雷达是MiNi接口，IoT板是Micro接口，接口不匹配，因此需要具备OTG功能的转接有进行连接。5V电源供电后，就如之前讲到的进行描述符获取。当PC通过WiFi向Arduino发送命令，程序运作，激光雷达通过MKR向PC发送数据。

## Slide 37: 无线通信
Arduino MKR WiFi 1010 无线功能
配置热点（AP）
配置TCP Server
配置TCP Client

## Slide 38: USB 栈（Stack）
应用（application）
USB主机控制器（UHC）
USB主机接口（UHI）
USB驱动（UHD）
应用（application）
USB 栈
Notes: USB栈有UHC和UHI及其驱动组成，用于为主机运行的设备的应用提供支持，也提供USB根集线器功能（连接控制器的总线叫根集线器）。
USB主机控制器为USB主机抽象概念，或者说用于控制USB主机的某些，如管理接入的USB设备，它包括检测已经连接的设备数量、分配设备ID、检测是否支持高速传输、发送SOF、获取设备描述符等功能。
USB主机堆栈中的所有USB主机接口（UHI）都基于UHC，以支持USB枚举。
USB主机接口为不同的USB类如CDC类HID类的设备进行配置USB主机。USB栈的主机接口不止一个也是被称为集线器的原因。
USB主机驱动为USB进行配置
标准接口 - 科学指导 (sciencedirect.com)

## Slide 39: USB 栈作用
USB双角色管理（USB设备通过OTG识别为USB主机）
USB VBUS管理
USB设备连接管理
USB设备枚举管理

## Slide 41: 网络连接模型
7应用层
6表示层
5会话层
4传输层
3网络层
2数据链路层
1物理层
4应用层
3传输层
2网络互连层
1网络链路层
DNS、HTTP、SSH、SMTP
TCP、UDP、SCIP、
IPv4、IPv6、ARP、ICMP
以太网、无线局域网(WLAN)
光纤、双绞线电缆、无线设备如WiFi等
OSI网络参考模型
TCP/IP

## Slide 42
激光雷达时钟同步
建立连接
状态
激光雷达测量
状态转变
指令发送
数据回传
建立连接
返回状态
发送时钟值
返回激光雷达时钟
成像
数据传输
计算机程序
激光雷达程序

## Slide 43
激光雷达
个人计算机
IoT嵌入式开发板
USB
USB
WiFi
WiFi
指令写入
数据传出
初始化

## Slide 44
Arduino MKR WiFi 1010 作为USBHost
URG-04lLXUG01作为ACM设备
端点0（Endpoint 0）
通道
端点0（Endpoint 0）
通道
通道
端点IN (Endpoint IN）
端点OUT(Endpoint OUT)
端点IN Endpoint IN）
端点OUT(Endpoint OUT)

## Slide 45
开始
检测是否有设备接入
数据放入缓存区
结束
否
是
获取设备描述符并进行配置
查询状态是否接收令牌
搜索USB设备
是否启动USB
否
是
Idle等待状态
接收Token IN进入接收状态
接收Token OUT进入发送状态
是
是
否

## Slide 46
激光雷达
电源
采集成像软件程序
指令
WiFi
个人计算机
指令
指令
扫描数据
扫描数据
扫描数据
IoT嵌入式开发板
WiFi模块
接口
扫描数据
指令

## Slide 47
IoT嵌入式开发板
激光雷达
个人计算机
指令写入
数据传出
主程序
IoT嵌入式开发板
缓存
缓存
WiFi应用层
USB驱动
主程序操作
指令写入
数据传出